# Мануал по настройке роутера D-Link DIR-615/K1A

Для корректной работы роутера этой модели, требуется его перепрошивка, для этого
скачиваем самую последнюю версию прошивки для данной модели и ревизии по ссылке
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevK/K1/. Сохраняем её на компьютере. 
Настраивать роутер рекомендуется, соединив его с компьютером при помощи кабеля через любой из 4 имеющихся LAN –портов. Для того, чтобы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть любой браузер, и в адресной строке набрать http://192.168.0.1

В открывшемся веб-интерфейсе роутера вводим логин для доступа — admin , пароль – admin.

Чтобы перепрошить роутер со стандартной прошивки, необходимо: перейти в меню Система→Обновление ПО→Обзор (выбрать файл прошивки скаченный ранее) →Обновить.

Начнется процесс перепрошивки роутера, главное не отключать питание от роутера пока не пройдет процесс прошивки до конца. По завершению процесса перепрошивки роутера откроется новый веб – интерфейс.

Вводим: логин admin , пароль admin.

Выбор языка в интерфейсе роутера.

В правом верхнем углу, наводим указателем на language и выбираем интересующий нас язык

Смена заводского пароля.

Выбираем внизу «Расширенные настройки». Далее необходимо зайти во вкладку  Пароль администратора, находится она в разделе Система.

В поле Пароль введите новый пароль. В поле Подтверждение повторите новый пароль.

Затем нажмите кнопку Сохранить . После этого, роутер предложит повторно зайти в его настройки.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать «быстрая настройка» и перейти к «Мастер настройки беспроводной сети»

Далее, смотрим стоит ли у нас галочка, если нет, то ставим и нажимаем кнопку Далее.

- Указать идентификатор (SSID) Вашей беспроводной домашней сети

Потом жмем кнопку далее.   В окне Настройки безопасности. 1. Выбираем Сетевая аутентификация: WPA2-PSK2. В поле  Ключ шифрования PSK: Вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N ########).

Потом жмем кнопку далее, и сохранить настройки.

Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку расширенные настройки, во вкладке сеть выбрать WAN.

NAT при автоматическом  получении IP адреса (DHCP).

1. В поле WAN нажимаем на кнопку добавить.

2. Тип соединения выбираем Динамический IP

3. В пункте Ethernet, жмем на следующую кнопку:

4. Потом жмем кнопку сохранить настройки

Сохранение/восстановление настроек роутера.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку Расширенные настройки, выбрать вкладку Система в ней заходим в Конфигурация.

Сохранение текущей конфигурации:  Сохранить текущие настройки роутера Восстановление заводских настроек:  Восстановление первоначальных настроек роутера.